## Slide 1
악취관리센터
Korea Environment Corporation Odor Technical Center
2016. 3. 10.
악취방지법의 이해 및 악취 방지기술

## Slide 2
01
냄새의 정의 및 악취방지법 의 이해
02
03
악취취약지역 기술지원 추진방향
악취방지기술 및 개발동향

## Slide 3
01
냄새의 정의 및 악취방지법의 이해

## Slide 4
냄새의 주관성
개인에 따라 좋은 냄새와 싫은 냄새의 차이가 있음
예민한 사람과 둔감한 사람의 악취 차이는 최대 10배
냄새물질의 다양성 및 낮은 감지농도
냄새물질 약 40만종( 악취로 느껴지는 물질 1,000 여가지)
최소감지 농도 : 사람에게 냄새로 느껴지는 최소의 농도로 물질마다 농도가 다름
냄새의 특징을 구분하기 어려움
H2S : 0.00041ppm(메틸메르캅탄:0.00007ppm), 아세 톤 :42ppm(MEK :0.44ppm)
악취의 세기와 농도와의 관계
웨버-페히버 공식 I=k log C +b
⇒ 악취가 감소해도 악취세기는 농도의 대수에 비례하기 때문에, 농도가 감소된
양 만큼의 세기로 감소하지 않음을 의미
⇒ 즉, 악취세기를 1단위 감소시키기 위해서는 약 90% 정도 감소되어야 함
I : 냄새의 세기, C : 악취농도, k : 냄새물질 별 상수, b :상수(무취농도의 가상 대수치)
냄새의 일반적 특징
냄새의 정의 및 악취방지법의 이해
01

## Slide 5
구 분 | 일반지역의 배출허용 기준 |  | 엄격한 배출허용기준 | 
 | 공업지역 | 기타지역 | 공업지역 | 기타지역
배 출 구 | 1,000 이하 | 500이하 | 500~1,000 | 300~500
부지경계 | 20 이하 | 15 이하 | 15~20 | 10~15
배출허용기준 및 엄격한 배출허용기준의 설정 범위(제8조제1항 관련[별표3])
환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 환경부령으로 정함
위의 허용기준으로 주민의 생활환경을 보전하기 어렵다고 인정하는 경우
⇒ 엄격한 배출허용기준을 정할 수 있음
악취관리지역의 복합악취 배출허용기준
지역에 따라 300~500배 이하로 관리
복합악취 배출허용기준(300배) 준수는 고도의 악취관리기술을 요함
※ 광역폐기물소각시설 복합악취희석배수 200~300배 수준
복합악취 배출허용기준
악취배출허용 기준
냄새의 정의 및 악취방지법의 이해
01

## Slide 6
구 분 | 대기오염방지시설 | 악취방지시설 | 제거효율 (배) | 최소감지농도 (ppm)
관련법규 | 대기환경보전법 (배출구) | 악취방지법 (부지경계) | - | -
성상(용어) | 가스상물질 | 악취물질 | - | -
암모니아 | 20~50 | 1~2 | 20~25 | 1.5
황화수소 | 2~10 | 0.02~0.06 | 100~166 | 0.00041
휘발성 유기화합물 | THC 40~200 | VOCs 1~35 | 6~40 | 0.011~0.44
악취방지법 VS 대기환경보전법
악취관리가 어려운 이유
동일공정에 동일 방지시설을 적용하더라도 법체계에 따른 배출허용기준 상이
배출구 복합악취(배) : ∑(22개 지정악취물질 농도+ 그 이외의 취기물질)
⇒ 부지경계기준은 배출구 지정악취물질의 간접규제로, 배출구에서 매우 낮은 농도로
배출되어야 함을 의미
⇒ 단일 방지시설로 배출구 복합악취 배출허용기준 준수는 매우 어려움
냄새의 정의 및 악취방지법의 이해
01

## Slide 7
악취배출시설 중 주요 악취유발업종
Chart: '14년 업종별 민원현황
| 기타 | 식료품 | 도료잉크 | 축산폐수 | 도축시설 | 폐수처리 | 재생원료 | 비료제조 | 아스팔트 | 사료제조 | 섬유제조 | 폐기물처리 | 금속제련 | 고무제조 | 금속표면 | 석유정제 | 합성고무 | 축산시설
 | 1653 | 106 | 112 | 118 | 121 | 133 | 180 | 186 | 209 | 213 | 289 | 548 | 587 | 657 | 724 | 977 | 1102 | 2838
Chart: 
| 기타 | 식료품 | 도료잉크 | 축산폐수 | 도축시설 | 폐수처리 | 재생원료 | 비료제조 | 아스팔트 | 사료제조 | 섬유제조 | 폐기물처리 | 금속제련 | 고무제조 | 금속표면 | 석유정제 | 합성고무 | 축산시설
 | 1653 | 106 | 112 | 118 | 121 | 133 | 180 | 186 | 209 | 213 | 289 | 548 | 587 | 657 | 724 | 977 | 1102 | 2838
주요 악취민원 유발업종
냄새의 정의 및 악취방지법의 이해
01
악취배출시설의 악취민원은 축산시설 민원비율이 가장 높음

## Slide 8
02
악취방지기술 및 개발동향

## Slide 9
악취성분의 농도, 양을 고려하며, 농도가 높은 오염물질 보다는 최소감지농도에 대한
OU값에 따른 설계 필요
법적 규제기준의 준수와 민원처리에 대한 사전예방에 중점
적정한 전 처리장치 설치(악취방지시설의 성능 결정)
방지시설의 운전에 따른 정기적 점검 방안 강구(연속운전, 간헐적 운전 구분)
악취방지시설 선정 시 발생원 조사, 영향범위, 공정을 잘 아는 자의 조사가 필수
각 발생원 별 악취방지시설 설치
고농도와 저 농도를 분리 처리
VOCs물질 등 일부 고농도에서 폭발의 위험성이 있어 폭발한계농도를 고려
가스 풍량을 늘려 희석∙ 은폐시키는 것보다는 발생원 저감이 중요
부적절한 방지시설 설치는 경제적 부담과 민원유발, 최적방지시설의 설치 필요
악취방지대책수립 시 고려사항
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 10
악취 방지계획수립 절차
공정 및 원료, 생산품 조사를 통한 악취발생원인 파악
발생원의 저감방안 검토(원료대체, 발생원의 밀폐 등)
후드 및 국소배기선정과 악취물질 특성을 고려한 방지시설 선정
⇒사업장의 자체판단보다는 악취분야 전문기관의 기술검토 선행
악취방지시설 선정 절차
<복합악취 3,000배 이상>
<복합악취 3,000배 이하>
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 11
발생원
송풍기
방지시설
국소배기 장치
방지시설
악취발생원
국소배기
최초설계
발생원 = 처리용량 ⇒ 적정처리
사업활성화(?)
시설증설 ≠ 방지시설용량 ⇒ 효율저하
송풍기
선택이 매우 중요
악취발생공정의 국소배기장치
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 12
Pre -Incineration
Incineration
Post-Incineration
Clean gas
복합형 악취방지시설 도입이 필요한 시기
배합 공정
분산 공정
마감 공정
포장 공정
공정 별 오염물질을 포집처리
포집 효율저하 : 복잡한 배기설비, 소풍기 용량부족
단일방지시설 운용
다양한 오염물질 처리의 한계
악취물질 처리
악취처리효율이 낮은 이유
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 13
구 분 | 물질명 | 세정법 | 오존산화법 | 흡착법 | 연소법 | 생물탈취법 | 소취제 분무
황 계열 | 메틸메르캅탄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | 황화수소 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | 황화메틸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | 이황화메틸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
질소계열 | 암모니아 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | 트리메틸아민 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
알데하이드계열 | 아세트알데히드 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | 프로피온알데히드 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ×
 | 노르말부틸알데히드 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ×
 | 이소부틸알데히드 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ×
 | 노르말발레르알데히드 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ×
 | 이소발레르알데히드 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ×
VOCs계열 | 이소부탄올 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ×
 | 아세트산에틸 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ×
 | 메틸이소부틸케톤 | × | △ | ○ | ○ | △ | ×
 | 톨루엔 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ×
 | 스티렌 | × | ○ | ○ | ○ | △ | ×
 | 자일렌(크실렌) | × | ○ | ○ | ○ | △ | ×
지방산계열 | 프로피온산 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | 노르말부티르산 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | 노르말발레르산 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
 | 이소발레르산 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
악취물질 배출특성에 따른 방지시설 선정
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 14
수세식+흡착법
액흡수법+흡착법
탈․소취제법+흡착법
촉매식탈취법+흡수법
생물탈취법+흡착법
하이브리드 기술
악취저감기술의 분류
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 15
밀폐·포집기술은 악취관리의 기본
악취저감 기술 1(밀폐, 포집)
아무리 좋은 방지시설을 선택해도 발생원의 밀폐, 포집이 불량하면 악취물질처리 곤란
발생원 저감(Clean Technology)관리가 중요 ⇒ 방지시설 최적화 및 비용절감효과
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 16
물과 기액접촉에 의해 주로 수용성 악취물질 처리
설치비가 저렴하며 분진처리도 가능
습도가 높은 악취가스 처리 용이
순환수의 교체 주기에 따라 효율 결정
단점 : 폐수 처리비용 발생 및 비 수용성 악취 처리 어려움 및
고온 악취가스 처리시 효율이 낮음
※ 약액 세정/산화의 경우 약품비용 발생
악취저감 기술 2 (흡수법, Wet Scrubber)
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 17
계 | 악취 물질 | H2SO4 | HCl | NaOH | NaOCl
염 기 성 계 | 암모니아 | 2NH3+H2SO4 →(NH4)2SO4 | NH3+HCl →NH4Cl | 반응 않음 | 2NH3+3NaCl →N2+3NaCl+3H2O
 | 트리메틸아민 | (CH3)3N+H2O →(CH3)3N․H2SO4 | (CH3)3N+HCl →(CH3)3N․HCl | 반응 않음 | (CH3)3N+NaOCl →(CH3)3N+ NaCl
산 성 계 | 황화수소 | - |  | H2S+2NaOH →Na2S+H2O | Na2S+4NaOCl →Na2SO4+ 4NaCl Na2S+NaOCl → H2OS+NaCl+ 2NaOH
 | 메틸메르캅탄 | - |  | CH3SH+NaOH →CH3SN+H2O | CH3SH+3NaOCl →CH3SO3H+3NaCl
 | 프로피온산 | - |  | CH3CH2COOH +NaOH→CH3CH2COONa +H2O | -
 | 노르말부틸산 | - |  | CH3(CH2)2COOH+ NaOH → CH3(CH2)2COONa+ H2O | -
 | 노르말 발레르산 | - |  | CH3(CH2)3COOH+ NaOH → CH3(CH2)3COONa+ H2O | -
 | 이소발레르산 | - |  | (CH3)2CHCH2COOH+NaOH → (CH3)2CHCH2COONa | -
중 성 계 | 황화메틸 | - |  | - | (CH3)2S+ 3NaOCl→ (CH3)2SO3+NaCl
 | 이황화메틸 | - |  | - | (CH3)2S+ 5NaOCl→ 2CH3SO3H+5NaCl
 | 아세트 알데히드 | - |  | - | CH3CHO+NaOCl+NaCl→CH3COONa+NaCl+H2O
악취저감 기술 2 (흡수 기작)
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 18
① 악취가스 유입
② Pre-Filter : Dust 유입방지
③ 활성탄층 : 활성탄과 지지대로 구성
④ 활성탄투입구 : 상부에 설치하여 투입이 용이한 구조
⑤ 활성탄 출구 : 활성탄 교체가 용이하도록 측부 설치
⑥ 차압계 : 활성탄 층에 걸리는 차압 모니터링
⑦ 온도계 : 흡착열로 인한 화재 감시
⑧ F.F.W(Fire Fighting Water) : 화재발생 가능성이
있을 경우 자동 물 공급
악취가스를 흡착제 층으로 통과시켜 제거
처리효율이 높고, 설치비가 저렴
흡착제의 교체 주기에 따라 효율 결정
단점 : 활성탄 교체비용(고농도 시 비용과다)
분진을 포함한 악취처리효율 낮음
고온 악취가스 재 탈착( <50 ℃ 이하)
저 분자 악취물질처리효율 낮음
흡착제 : 소수성(활성탄),
친수성(실리카, 알루미나, 제올라이트)
미세기공에
악취 흡착
<Pellet type>
<Granular type>
악취저감 기술 3 (흡착법, Adsorption)
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 19
오염물질 처리기작
기체의 분자 및 원자가 고체표면에 달라붙는 성질을 이용한 오염물질 제거
적용범위
비 연소성 이거나 연소가 어려운 조건(대 풍량)
오염물질 회수가치가 높은 경우(용제류 등)
오염물질 농도가 낮은 경우
장점 | 단점
처리가스의 농도변화대응 유리 흡착제가 양호할 경우 100%처리 가능 조작 및 장치가 간단 | 처리Cost가 높다(흡착제 교체비용) 함진가스에 제한적(전처리 시설) 고온가스 처리한계(냉각시설 등)
파과시간과 최대지속시간
파과점에 도달하는 시간과 흡착층 전체가 포화에 도달하는 시간 (흡착량은 충진량 대비 20%
범위에서 교체가 적정)
T(hr) =
L - σ
Vd x 3600
T max(hr) =
L
Vd x 3600
L : 흡착층 길이
Vd : 흡착영역의 이동속도(m/s)
σ 흡착영역의 두께
악취저감 기술 3 (흡착법, Adsorption)
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 20
산화(연소)시설의 산화방식
연료를 이용해 가연성 악취물질을 연소분해 하는 설비로 직접산화와 촉매산화로 구분
① 직접산화 : HCs + O2 H2O + CO2
② 촉매산화 : HCs + O2 H2O + CO2
산화(연소)시설의 구분 : 열 회수 방식 및 산화방식에 따라 다음과 같이 구분됨.
① 열 교환기로 열 회수 + 촉매無 → 직접연소 (TO : Thermal Oxidizer)
② 열 교환기로 열 회수 + 촉매有 → 촉매산화장치 (CCS : Catalytic Combustion System)
③ 축열재로 열 회수 + 촉매無 → 축열식 연소 (RTO : Regenerative Thermal Oxidizer)
④축열재로 열 회수 + 촉매有 → 축열식촉매산화장치 (RCO : Regenerative Catalytic Oxidizer)
THERMAL
(680~980℃)
CATALYST
(250~450℃)
악취저감 기술 4 (연소법, Combustion)
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 21
50~100
15~35
5~10
1
Gas exit contaminant level, ppmv
직접산화
RTO
촉매산화
활성탄흡착
촉매산화
Biofilterator
응축
Afterburner
Gas inlet contaminant level, ppmv
0 30 300 3,000
10
100
1,000
4,500
Waste gas flow, scmm
VOCs물질의 경제적인 악취처리기술 선정 Guide-line
악취저감 기술 4 (연소법, Combustion)
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 22
직접 산화장치(Thermal Oxidizer)
가장 오래된 열 산화 기술로 VOCs 물질을 완전히 산화시킬 수 있는 온도범위에서(750℃) 악취가스를 CO2와 H2O로 분해
처리효율 매우 우수함
대부분 악취처리 가능
단점: 연료비가 많음
사업장내 폐열 사용시설이 있을 경우 적용성 높음
악취저감 기술 4 (연소법, 직접소각)
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 23
Catalytic
Thermal Oxidizer
Catalyst
촉매산화장치(Catalytic Combustion System)
촉매의 특성을 이용하여 비교적 낮은 온도에서(250∼400℃) VOCs를 CO2와 H2O로 분해
악취처리효율이 우수
직접연소(Thermal Oxidizer)대비 연료비 저렴
배가스 중 유기실리콘 유기인화합물계열의 촉매독이 촉매층에서 산화되어, 비 휘발성인 SiO2 또는 P2O6물질이 활성금속 표면을 피복하여 촉매수명 단축
<촉매 피독 현상>
악취저감 기술 4 [연소법, 촉매산화(CCS)]
촉매 피독 대책
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 24
대부분 악취가스 처리가능, 타 반응기 대비 처리효율 높음
연료비를 제외한 유지관리비 저렴
VOCs농도가 1.5~2g/Nm3 이상이면 무 연료 운전 가능
VOCs 인입 농도는 폭발한계 이하 조절
초기 설치 비용이 과다
저 농도 악취처리 시 운전비용 과다
<One can type RTO>
<Bed type RTO>
악취저감 기술 4 [연소법, 축열산화(RTO)]
축열산화장치(Regenerative Thermal Oxidizer)개요
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 25
연소실, 축열층 및 분배실은 12개의 부채꼴 Cell로 나누어져 있으며 Rotary가 회전하면서 운전
회전 하면서 반쪽 5BED(COOL ZONE-예열), 나머지 반쪽 5BED(HEAT ZONE-열회수)의 역할 수행하며 Rotary 회전에 의해 순차적으로 변화한다.
이때, COOL ZONE과 HEAT ZONE 사이에 PURGE ZONE과 DEAD ZONE을 두어 처리 전 가스와 청정가스의 혼합을 방지하고 미처리된 가스는 Cooling에서 Heating으로 전환되기 전에 PURGE를 통해 산화 처리된다.
악취저감 기술 4 [연소법, 축열산화(RTO)]
축열산화장치 운전기작
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 26
대부분의 악취 물질 처리가 가능
RTO에 비해 연료소모량이 적음
연소(산화)온도는 300~450℃ 낮음
세라믹 축열재 이용으로 열 회수율이 높음(85 ~95%)
단 점
초기 설치 비용이 과다
촉매피독(Fe, Pb, Si, P,S등) 시 촉매교체 필요
<RCO 원리>
악취저감 기술 4 [연소법, 축열식 촉매산화(RCO)]
축열식 촉매산화장치(Regenerative Catalytic Oxidizer)개요
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 27
구 분 | 특징 및 장점 | 단 점 | 적용공정
직접연소 (TO) | 가스를 700~900℃에서 산화분해 완전연소시 고효율가능 타르, 분진의 허용성 높음 낮은 초기투자비용 | 불연성용제 적용 불가 연소 시 2차 공해발생 주의 높은 운전비 (고온연소,보조연료多) | 중간정도 풍량 고농도 (LEL20~25%)
촉매산화장치 (CCS) | 가스를 250~400℃에서 산화분해 낮은 운전비 (저온연소) 저온연소에따른 COMPACT한설비 전기열원 사용가능 | 불연성용제 적용 불가 연소시 2차 공해발생 주의 유기실리콘등 촉매독 주의필요 주기적 촉매재생 필요 | 중간정도 풍량(1000CMM 이하) 중간 농도 (LEL10~20%)
축열식연소로 (RTO) | 가스를 800~900℃에서 산화분해 축열체에서 90%이상의 열회수 열회수율 높아 운전비 저렴 | 불연성용제 적용 불가 연소시 2차 공해발생 주의 높은 초기투자비 심한 풍량/농도변화에 적응곤란 | 중간정도 풍량 (50CMM 이상) 중간농도 (LEL10%)
축열촉매연소 (RCO) | 가스를 250~400℃에서 산화분해 축열체에서 90%이상의 열회수 열회수율 높아 운전비 저렴 | 불연성용제 적용 불가 연소시 2차 공해발생 유기실리콘등 촉매독 주의필요 주기적 촉매재생 필요 높은 초기투자비 심한 풍량/농도변화에 적응곤란 | 비교적 대풍량 (50CMM 이상) 낮은 농도 (LEL4%)
흡착(농축) (ROTOR) | 풍량, 농도변화에 대응용이 불연성, 가연성 모두 처리가능 운전비 저렴 타르, 분진의 허용성 높음 | 폭발하한의 1/3~1/4이상 농축불가 분진, MIST 포함 시 전처리 흡착제 주기적 재생/교체 필요 농축가스의 2차처리 필요 (산화/회수) | 대풍량 저농도공정
악취방지기술 및 개발동향
02
악취저감 기술 4 (연소 장치별 장·단점 비교)

## Slide 28
오존의 산화력을 이용해 악취를 분해제거, 오존과의 반응성에 따라 악취제거율이 크게 달라짐
좁은 부지에도 설치가 가능
단점 : 잔류오존 처리장치 필요하고, 효율이 비교적 낮음
악취물질 | 반응 예
암모니아 | 2NH3 + O3 → N2 + 3H2O
트리메틸아민 | (CH3)3N + 3O3 → CH2NO2 + 2CO2 + 3H2O
황화수소 | H2S + O3 → SO2 + H2O
메틸메르캅탄 | CH3SH + O3 → CO3OH +SO2
황화메틸 | 3(CH3)2S + O3 → (CH3)2SO
 | (CH3)2S +O3 → (CH3)2SO3
이황화메틸 | 2(CH3)2S2 + H2O + O3 → 2CH3SO3H
 | 3(CH3)2S2 + 5O3 →3(CH3)2S2O5
<오존 수 세정법>
<기상오존 분사법>
촉매 탑 대체 가능
악취저감 기술 5 (오존산화, Ozone oxidation)
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 29
송풍기
탈취탑
증습탑
배기
담체에 미생물을 식종하고, 악취물질을 통과시켜 미생물에
의해 악취물질 분해
처리효율 우수(저 농도, 대풍량), 유지비용 저렴
단점 : 상대적으로 설치면적이 크고 생물학적 처리가
어려운 물질도 있음 (TCE, VCM, etc)
겨울철 처리효율 급감(미생물사멸), 유지관리 어려움
물 질 | 생물분해 반응 예
암모니아 | NH3 → HNO3, H2O
트리메틸아민 | (CH3)3N → HNO3, CO2, H2O
황화수소 | H2S → H2SO4, H2O
메틸메르캅탄 | CH3SH → H2SO4, CO2, H2O
황화메틸 | (CH3)2S → H2SO4, CO2, H2O
악취저감 기술 6 (생물탈취, Bio-filter)
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 30
악취저감 기술 7 (산소클러스터, Bio-Oxigen)
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 31
악취저감 기술 8 (하이브리드 악취방지시설, HDC Scrubber)
유·무기성 악취물질 동시처리 가능
미스트 제거(데미스터) 및 승온에 따른 상대습도 감소(후단에 적용된 활성탄의 기능유지)
음식물 처리시설 등에 효과적임
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 32
악취저감 기술 9 (HOS System, Hybrid Oil-collector Scrubber)
STEP 1. 냉각 ZONE
- 오일미스트가 함유된 가스는 공냉식 열교환기로 70~80℃로 냉각
STEP 2 세정 ZONE
- 통과한 가스는 조립형 충진물에 세정수를 분사하여 먼지 및 악취 제거
STEP 3. 냉각/응축 ZONE
-수냉식 열교환기로 순환수냉각 및 잔존 오일미스트 응축제거
STEP 4. 여과 ZONE
- 필터를 이용하여 가수중의 오일성분제거(3~5㎛범위)
STEP 5. 승온 ZONE
- 처리가스를 공냉식 열교환기를 이용하여 승온 배출(백연방지)
점착성물질이 포함된 공정에 적합 ⇒ 섬유제조(텐타), 펠렛제조(용융), 금속열처리(담금질)공정 등
열 교환기 적용으로 악취처리효율 향상 및 배출가스 백연제거 향상
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 33
악취저감 기술 10 (UV 및 플라즈마 처리)
플라즈마 충격으로 공기나 산소가 해리될때 여기(Excitation)과정에서 자유라디칼을 형성하여
(OH Radical, O-Radical등)여 광화학적으로 악취물질을 산화
상온에서 악취물질 처리가능하며 2차 오염물질 발생이 없다
고농도 대풍량 조건 및 황 계열 악취물질 처리에는 제한적임(한국환경공단 악취기술진단 사례)
고농도 악취물질 처리에 제한적임
당량비가 맞지 않을 경우 배출가스 악취발생(미 반응에 따른 배출가스 오존냄새)
충분한 체류시간확보 필요
먼지 및 수분이 포함된 가스 처리시 방전의 장애요인으로 작용
저온플라즈마 (Sliding Arc 방전 원리)
POWER
Gas in
플라즈마 최종소멸지점
최대에너지가 전이될 때
Sliding Arc 발생 지점
Sliding Arc가 발생지점
악취방지기술 및 개발동향
02

## Slide 34
03
악취취약지역 기술지원 추진방향

## Slide 35
도입배경
악취취약지역 기술지원 추진방향
03
악취취약지역 관할지자체의 악취관리 정책지원 강화
사업장 기술지원에서 지역단위 기술지원으로 방향전환
악취실태조사방법 개선방안 마련(악취배출총량, 확산모델링, 수용체중심제 등)
기술지원 결과를 토대로 지자체의 악취저감대책추진 및 사업장의 자발적 참여 유도
악취민원 동향은 집단화 추세로 지역단위의 악취거동평가 필요
※ 최근 집단악취 민원발생지역이 증가되는 추세로 사회적 이슈지역의 환경문제 해결을
위한 선제적 대응이 요구됨
추진경과
악취취약지역 기술지원시범사업 도입(2015년도)
부산 00공단 등 3개 지역에 대한 기술지원 추진
2016년도 악취취약지역 기술지원 추진
악취관리지역 위주의 기술지원 추진(3개 지역)
기존 악취관리지역 실태조사 결과와 상호 비교분석

## Slide 36
기존 악취실태조사 결과(14년도)
대상지역
대상지역 : 인천, 석남,가좌, 원창동 일원
조사기간 : 2014년도 1분기 ~ 4분기
조사항목 : 복합악취, 지정악취물질, 기상자료 등
조사방법 : 해당지역 대기 질 악취실태조사
⇒ 악취방지법 제 4조 : 악취관리지역 대기 중 지정악취
물질농도 및 악취의 정도 등에 대한 악취실태조사 의무
조사결과
복합악취 : 대부분 배출허용기준 이내로 조사
지정악취물질 : 유의적인 농도 및 불검출 수준
문제점
악취실태조사방법 개선방안마련 용역 추진(환경부)
현상(악취민원발생) VS 조사결과(배출허용기준 이하)의 괴리감 누적
악취발생원인파악 및 경향성 해석 불분명
악취관리정책 추진방향전환 대두 (수용체중심의 빈도개념 도입, 악취배출총량 등)
악취취약지역 기술지원 추진방향
03

## Slide 37
악취취약지역 기술지원 추진계획
지역현황 : 인천 서구 가좌 및 석남동 일원
사업장현황 : 00사업소등 45개 악취배출시설
악취측정결과 : 100~300배 범위로 악취배출허용
기준 준수
방지시설 : 세정 및 흡착시설 등 135개 시설
해당지역의 중점사업장 : 00화학 등 17개소
악취민원현황 : 약 630건(최근 2년)
대상지역
대상지역 개요
현상 : 지속적인 악취민원 발생
조사결과 : 대부분 사업장에서 배출허용기준 준수
악취민원 예방을 위한 총량 개념의 악취관리정책도입이 필요한 시기
농도관리에서 빈도개념의 악취관리제 도입(수용체 중심의 악취관리}
악취취약지역 기술지원 추진방향
03

## Slide 38
악취취약지역 기술지원 추진계획
추진일정 및 사업의 주요내용
사업기간 : 약 4개월
사전조사 : 신청서류 검토 및 악취취약지역 및 민원지역 사전조사
현장조사 : 공정조사, 생산량조사, 방지시설 전수조사(전/후단), 악취측정(해당지역/민원지역 등) 주요악취물질 규명, 사업장 별 악취배출량조사 및 기여도 평가, 포집효율조사 등
☞ 사업장 : 복합악취 및 지정악취물질
해당지역 및 민원지역 : 복합악취 및 지정악취물질(악취유발사업장 추적 및 상관성 검토)
기상자료 측정 : 악취확산모델링 및 악취 풍배도 평가
수용체중심의 악취평가 : 민원지역에서 악취빈도측정 및 냄새종류 조사
☞ Passive Sampler : 악취측정결과 및 수용체중심 악취측정결과와의 상관성 비교
악취취약지역 기술지원결과보고회 : 지자체 및 해당사업장
결과보고서 제출 : 지자체의 악취관리정책방향 및 사업장별 개선방안 제시 등
현장조사 시 사업주 및 지자체 의 적극적인 혐조 필요
악취취약지역 기술지원 추진방향
03

## Slide 39
악취취약지역 기술지원 추진계획
해당사업장 배출구 악취측정(복합악취 및 지정악취물질)
악취빈도 측정 : 해당지역/민원지역 (적정거리의 격자구성)
악취측정 : 복합악취 및 지정악취물질 (전 항목,2~3회/지역별)
기상자료 측정 : 악취확산범위 예측 (악취 풍배도, 부지경계)
PASSIVE SAMPLER : 해당지역 및 민원지역(10개소 내외/지역별)
해당지역 현장조사 방법
악취취약지역 기술지원 추진방향
03
[악취물질측정]
[기상자료 측정]
[Passive Sampler]
[악취빈도측정]

## Slide 40
해당지역 : 부산광역시 00 공단
조사시기 : 2015년 4월~8월
입주업종 : 금속가공, 표면처리, 식품제조시설 등
지역 내 악취배출사업장 : 18개 사업장 42개 배출구
조사방법
- 배출구 전수조사, 포집효율 조사, 악취확산모델링,
악취배출총량 조사
42개 중 2개소에서 배출허용기준초과(1,000배)
TOER (OU·m /min) | 악취공해의 발생 가능성 | 영향범위
104 이하 | 특수한 경우를 제외하고 일어나지 않음 | -
105~7 | 현재, 소규모로 악취공해가 발생되거나 가능성을 내재하고 있음 | 악취의 최대 도달거리는 1~2km 이상은 없음
107~9 | 소,중 규모의 악취공해가 일어나고 있음 | 악취의 최대 도달거리는 2~3km이상은 없음
109~11 | 대규모 악취공해가 일어나고 있음 | 악취의 최대 도달거리는 10km 이내로 악취 민원은 2~3km범위 내
1011~12 | 최대의 악취 발생원으로 그 예는 적음 | 악취의 최대 도달거리는 수십km에 이르며, 피해도 4~6km의 범위
TOER(Total Odor Emisson Rate)과 악취영향권과의 상관관계
악취취약지역 기술지원 추진방향
03
악취취약지역 기술지원사례

## Slide 41
Chart: TOER(OU·m3/min)
| 경동특수주강 | 경동특수강 | 대동공업사 | 삼보정밀화학 | 영진도금 | 한양식품 | 삼성공업사 | MSN | 은성 M&T | 지엠테크 | 캐스텍코리아 | 건영주물 | 대동금속 | 대신산업 | 도우금속 | 동광주물 | 동신유압 2공장 | 창영금속

 | 22500 | 237072 | 93917 | 16100 | 25996 | 114000 | 20300 | 20140 | 1300 | 160244 | 2334700 | 10500 | 97800 | 8000 | 34200 | 85780 | 103800 | 11500
18개 사업장 42개 배출구의 악취배출 총량(TOER)은 3,397,849 OU·m3/min으로 조사
이 중 악취배출총량이 105을 초과하는 사업장은 5개소로 나타남
악취배출총량은 배출구기준이며, 전체사업장의 악취 포집 효율은 약 53%로
악취배출총량은 결과보다 더 높을 수 있음
주거지역과 연접되고 악취배출총량이 많아 악취민원발생 은 필연적 결과로 판단됨
악취취약지역 기술지원 추진방향
03
악취취약지역 기술지원사례

## Slide 42
사업장 전체 포집효율은 약 53%로 부적절한 조건에서 운영
- 악취관리는 밀폐 포집이 가장 중요(악취물질의 절반이 방지시설을
거치지 않고 대기 중으로 배출)
- 포집량 산정은 방지시설용량 설계의 기본자료로 매우 중요
- 악취 포집방법은 발생원특징에 따른 후드형식선정 및 제어속도
등을 고려해야 함
Chart: 
| 부적절 | 보통 | 양호
 | 13 | 1 | 4
방식 | 적용대상
직접 포집 | 고농도 (저장조, 저장용기)
간접 포집 | 후드식 (포위식, 외부식, 리시버식)
공간 포집 | 저농도/불특정다수 발생원, 작업장 건물내부 포집
포집 효율 향상방안
악취발생 특성을 고려한 포집방법 적용
악취취약지역 기술지원 추진방향
03
악취취약지역 기술지원사례

## Slide 43
악취배출총량 감축 시뮬레이션
포집 효율이 낮은 시설(60% 이하)은 30% 향상
적정방지시설 선택 및 유지관리강화를 통해 복합악취 30% 감소
☞ 악취배출총량이 약 26% 감소될 수 있는 효과 유발
구 분 | 조 건 | 
 | 당 초 | 예측 시뮬레이션
전체배출구의 포집풍량 (m3/min) | 8,141 | 8,876 (약 735 증가)
악취배출총량 (TOER, OU·m3/min) | 3,397,849 | 2,528,134 (약 869,715 감소) 약 26% 악취배출총량 감소효과
30% UP & DOWN PROJECT
악취취약지역 기술지원 추진방향
03
악취취약지역 기술지원사례

## Slide 44
<30% UP & DOWN 시뮬레이션 기간최대농도 예측결과>
<당초 최대농도 예측결과>
악취확산모델링 예측결과
당초결과 (반경 1km지점 복합악취 11~12배)대비 동일지점에서 7~8배로 감소
수인한도 이하(약 13배)의 복합악취 희석배수로 예측
악취취약지역 기술지원 추진방향
03
악취취약지역 기술지원 사례

## Slide 45
악 취 ..... ! !
없애는건 어렵지만…… ! !
줄이는건 생각보단 쉽습니다…… ! !